## Slide 1
모델: SIS612P-X 데이터 쉬트
세라-A
http://www.sera.kr
SERA

## Slide 2
[ 제품 사진 ]
SERA
SIS612P-L
SIS612P-S
후 면

## Slide 3
[ Features ]
• 인체 감지용 동작 센서
• 센서감도 조정
• DELY TIME 조정
• DARK 감도 조정
SERA

## Slide 4
항목 | 사양 | 단위 | 참조 | 
측정 범위 | 100 | º | 센서의 중심점 기준 ±50 | 
최대 감지거리 | 7 | m | 7m이내 | 
사용 전압 | +5~24 | V | Voltage | 
소비 전류 | 50 | uA | 12V입력 기준 | 
출력 모드 | 전압 | V | 입력전압 기준 | 
동작 온도 | -20~+70 | ℃ |  | 
무게 | 5.5 | g |  | 
[General Specifications]
SERA

## Slide 5
[Application]
• 자동문(Auto Door)
• 센서 등(Sensor Lighting)
• 장난감(Toy)
• 기타
SERA

## Slide 6
SERA
SENSOR 연결도-NEW
주변밝기 설정 VR
감도 설정 VR
TIME 설정 VR
부하=릴레이 또는 LED
+5V~+24V
부하
전원
ㄱ
릴레이 연결
LED 연결
센서 뒷면
+5V~+24V
GND
시계방향
(둔감)
반시계
방향
(예민)
시계방향
(대)
반시계
방향
(소)
시계방향
(낮)
반시계
방향
(밤)

## Slide 7
[ Dimension]
SERA
24mm
33mm
Ø23mm
Ø18mm
16.5mm
14mm
30mm
12mm
Ø3.2